# ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

##### LAMPY  BEZCIENIOWEJ  JEZDNEJ

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020/2021 | Tak |  |
|  | Lampa zabiegowa bezcieniowa mobilna ze źródłem światła LED | Tak |  |
|  | Lampa wyposażona w min.3 źródła światła LED | Tak |  |
|  | Diody LED w kolorze białym | Tak |  |
|  | Zasilanie elektryczne 230V/50Hz | Tak |  |
|  | Natężenie światła lampy w odległości 1m od czoła lampy min.30.000 lux | Tak |  |
|  | Żywotność żarówki min.60 000 godzin | Tak |  |
|  | Temperatura barwowa światła lampy 4500ºK | Tak |  |
|  | Współczynnik oddawania barw Ra > 93 | Tak |  |
|  | Średnica plamy świetlnej pola w odległości 1m od czoła lampy: 165 mm - 170mm | Tak |  |
|  | Lampa na regulowanym statywie mobilnym wyposażonym w 5 kółek jezdnych z blokadą. | Tak |  |
| Inne wymagania |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

……………………………………..

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)