# ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

AUTOMATU  DO  NAKRYWANIA  SZKIEŁEK

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 | Tak |  |
|  | Automatyczny aparat do nakrywania szkiełek mikroskopowych | Tak |  |
|  | Wydajność aparatu 300 szkiełek na godzinę. | Tak |  |
|  | Regulowany czas nakrywania jednego szkiełka od 12 do 20 sek | Tak |  |
|  | Praca urządzenia ze szkiełkami nakrywkowymi o różnych rozmiarach 24mm x 40 / 50 / 55 / 60 mm | Tak |  |
|  | Opcjonalnie możliwość pracy urządzenia ze szkiełkami nakrywkowymi o rozmiarach 24 x 32 / 36 mm | Tak |  |
|  | Pojemnik na szkiełka nakrywkowe o pojemności do 200 szkiełek | Tak |  |
|  | Dysza dozująca klej o wymiarze 1,5 mm | Tak |  |
|  | Precyzyjne dozowanie objętości medium zaklejającego w zakresie od 0,04 do 0,2 cm³ | Tak |  |
|  | Precyzyjna korekcja położenia ścieżki medium zaklejającego regulowana z poziomu menu użytkownika. | Tak |  |
|  | Wyświetlanie informacji o stanie pracy na panelu sterowania | Tak |  |
|  | Dostosowanie prędkości nakrywania szkiełek – min 7 zmian prędkości | Tak |  |
|  | Automatyczny powrót dozownika kleju do zbiornika z ksylenem po każdym procesie nakrywania, zapobiegając wysychaniu igły | Tak |  |
|  | Łatwy dostęp do koszyka ze szkiełkami nakrywkowymi | Tak |  |
|  | Pojemnik na koszyki z ksylenem min na 60 szkiełek | Tak |  |
|  | Pojemność butelki na medium do zaklejania 200 ml lub 500ml | Tak |  |
|  | System podłączenia do zewnętrznej wentylacji | Tak |  |
|  | 4 programy o edytowalnych parametrach | Tak |  |
|  | Koszyk ze szkiełkami podstawowymi umieszczony w ksylenie, aby zapobiegać wysychaniu próbek | Tak |  |
|  | Szkiełko podstawowe do zaklejania jest pobierane bezpośrednio z ksylenu dzięki czemu nie są wysuszone, a zaklejanie jest bez pęcherzy, jednolite i powtarzalne | Tak |  |
|  | Pokrywa zapobiegająca wydostawaniu się oparów ksylenu i chroni tkanki przed pyłem podczas nakładania szkiełek | Tak |  |
|  | W zestawie klej nie zawierający ksylenu | Tak |  |
|  | Wymiary max.: (szer/gł/wys): 500 x 540 x 640 mm | Tak |  |
|  | Waga: max. 60 kg | Tak |  |
| Inne wymagania |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Szkolenie pracowników Działu Aparatury Medycznej z zakresu podstawowej konserwacji i obsługi w siedzibie Zamawiającego w cenie urządzenia | Tak |  |
|  | Szkolenie pracowników Działu Aparatury Medycznej z zakresu podstawowej konserwacji i obsługi potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego w cenie urządzenia | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

……………………………………..

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)