# ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

MIKROSKOPU

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 | Tak |  |
|  | Mikroskop przeznaczony do badań w jasnym polu | Tak |  |
|  | Zasilanie z sieci elektrycznej 230V/50Hz | Tak |  |
|  | Wbudowany w statyw zasilacz i oświetlacz LED. | Tak |  |
|  | Żywotność źródła światła LED – min. 60000 godzin | Tak |  |
|  | Układ oświetlenia zawierający matrycę soczewek wieloogniskujących, umożliwiających 100% równo oświetlonego całego pola widzenia. | Tak |  |
|  | W tylnej części statywu uchwyt, do łatwego i bezpiecznego przenoszenia mikroskopu. | Tak |  |
|  | Odłączalny kabel zasilający, z wieszakiem umieszczonym na tylniej ścianie statywu | Tak |  |
|  | Włącznik On/Off | Tak |  |
|  | Oddzielne pokrętło regulacji natężenia oświetlenia | Tak |  |
|  | Okulary szerokokątne 10x, o polu widzenia min. 20 mm, każdy z możliwością montażu mikrometrów okularowych. Blokada wkrętem ampulowym każdego z okularów | Tak |  |
|  | Obiektywy w korekcji do nieskończoności, o długości optycznej min. 60mm : - 4x/0,10, odległość robocza min. 30 mm - 10x/0.25, odległość robocza min. 10,5 mm. - 20x/0.40, odległość robocza min. 1,2 mm . - 40x/0.65, odległość robocza min. 0,65 mm. | Tak |  |
|  | Stolik krzyżowy prawostronny, pokrętła x-y w jednej osi, możliwość stosowania dwóch preparatów. Mechanizm automatycznego powrotu do płaszczyzny ostrości widzenia preparatu. | Tak |  |
|  | Miska obiektywowa pochylona do wewnątrz statywu. | Tak |  |
|  | Ruch mikro / makro w jednej osi | Tak |  |
|  | Kondensor Abbego | Tak |  |
|  | Ergonomiczna nasadka okularowa, ze zmiennym kątem pochylenia okularów wysokości okularów w zakresie 10-30 stopni z wysuwem min 40 mm | Tak |  |
|  | Okulary, nasadka okularowa i obiektywy muszą zawierać chemiczne środki antygrzybiczne. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy mikroskopu o: kontrast fazowy i ciemne pole, fluorescencje, object marker-do oznaczania wybranych miejsc w preparacie, futerał drewniany lub aluminiowy | Tak |  |
| Inne wymagania |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

……………………………………..

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)