# ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

MYJNI  ENDOSKOPOWEJ  DWUSTANOWISKOWEJ  Z  MOŻLIWOŚCIĄ  MYCIA  ODDZIELNIE  DWÓCH  APARATÓW

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 | Tak |  |
|  | Myjnia przeznaczona do mycia i dezynfekcji wszystkich typów zanurzalnych endoskopów giętkich | Tak |  |
|  | Mycia i dezynfekcja dwóch endoskopów jednocześnie | Tak |  |
|  | Automatyczny proces mycia i dezynfekcji | Tak |  |
|  | Menu w języku polskim z wyświetlaczem dotykowym TFT LCD min. 6 cali | Tak |  |
|  | Dwie niezależne asynchroniczne komory mycia, każda komora mieszcząca jeden endoskop | Tak |  |
|  | Ciągła kontrola poziomów środków myjących, dezynfekujących oraz poziomu wody w komorze myjącej | Tak |  |
|  | Kontrola przepływu środków myjących, dezynfekujących podczas cyklu | Tak |  |
|  | Wolumetryczne dozowanie płynów | Tak |  |
|  | Stosowania środków do dezynfekcji na bazie kwasów nadoctowych oraz aldehydów | Tak |  |
|  | Automatyczny test szczelności i ciągła kontrola ciśnienia przez cały cykl mycia i dezynfekcji | Tak |  |
|  | Identyfikacja endoskopu | Tak |  |
|  | Programowanie środka dezynfekującego | Tak |  |
|  | Automatyczne powiadomienie przy przekroczeniu krytycznej temperatury płynu dezynfekcyjnego | Tak |  |
|  | Elektroniczne zabezpieczenie przed omyłkowym otwarciem drzwi | Tak |  |
|  | System otwierania i zamykania komór myjących przyciskiem nożnym bez konieczności użycia rąk | Tak |  |
|  | Program samodezynfekcji | Tak |  |
|  | Ciągła automatyczna kontrola drożności kanałów przez cały cykl mycia i dezynfekcji - automatyczne wykrywanie niedrożnego kanału | Tak |  |
|  | Regulacja czasu dezynfekcji od 1 min do 120 min z krokiem co 1 min | Tak |  |
|  | Regulacja czasu podawania detergentu od 5 sek. do 250 sek. z krokiem co 1 sek. | Tak |  |
|  | Regulacja czasu podawania alkoholu od 5 sek. do 250 sek. z krokiem co 1 sek. | Tak |  |
|  | Możliwość zaprogramowania min 10 różnych programów | Tak |  |
|  | Zbiornik na wodę min 14 l | Tak |  |
|  | Zbiorniki na płyn dezynfekcyjny każdy o pojemności min. 15 l | Tak |  |
|  | Myjnia wyposażona w 2 lampy UV stale zanurzone w zbiorniku wodnym, co powoduje stałe uzdatnianie wody | Tak |  |
|  | Identyfikacja endoskopów za pomoc kodów kreskowych | Tak |  |
|  | Wbudowana drukarka | Tak |  |
|  | Komora mycia wykonana z kwasoodpornego materiału odpornego na działanie środków myjących i dezynfekujących używanych w myjni | Tak |  |
|  | Awaryjne otwieranie pokrywy myjni w przypadku awarii zasilania | Tak |  |
|  | Zawór do awaryjnego zlania płynu dezynfekcyjnego, w przypadku awarii zasilania i wykorzystanie płynu do procesu ręcznej dezynfekcji | Tak |  |
|  | Zawór do awaryjnego zlania środka myjącego (detergentu) | Tak |  |
|  | Zawór do awaryjnego zlania alkoholu | Tak |  |
|  | Podstawa jezdna z blokadą min. dwóch kół | Tak |  |
|  | Maksymalna waga 150 kg | Tak |  |
|  | Jeden duży zbiornik na wodę do płukania aparatów wyposażony w dwie lampy UV | Tak |  |
|  | Funkcja sterowania dwoma komorami z poziomu jednego dotykowego wyświetlacza głównego zaoferowanego urządzenia | Tak |  |
|  | Jeden kabel zasilania elektrycznego urządzenia (jeden kabel zasilający) | Tak |  |
|  | Jeden zbiornik na płyn myjący (detergent) oraz jeden zbiornik na alkohol | Tak |  |
|  | Jeden skaner kodów kreskowych | Tak |  |
|  | Jedno przyłącze zasilające w wodę (dopływ wody) | Tak |  |
|  | Jeden moduł bezpieczeństwa różnicowo prądowego (wyłącznik bezpieczeństwa) | Tak |  |
|  | Pojedynczy zestaw filtrów wstępnych wody | Tak |  |
| Inne wymagania |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Szkolenie pracowników Działu Aparatury Medycznej z zakresu podstawowej konserwacji i obsługi potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego w cenie urządzenia | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

……………………………………..

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)