Załącznik nr 1b

dotyczy postępowania ZP/2501/88/21 – Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowych, dotyczących przebudowy ciągów komunikacyjnych  oraz pomieszczeń zaplecza technicznego

Opis

dot. zaprojektowania wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień

dla Zadania pn.:

„Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń Budynku Kotłowni na potrzeby powierzchni magazynowej i archiwum Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie"

- Informacje ogólne:

- Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na podstawie, której zostanie wykonana przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń Budynku Kotłowni na potrzeby powierzchni magazynowej i archiwum Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego
w Ciechanowie.

- Celem projektu jest:

a)	wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń Budynku Kotłowni na potrzeby powierzchni magazynowej i archiwum Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego
w Ciechanowie,

b)	poprawa warunków pracy pracowników szpitala.

- Pomieszczenia przeznaczone do przebudowy zlokalizowane są w Budynku Kotłowni w kompleksie obiektów należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje pomieszczenia w Budynku Kotłowni i jest to około 770,00 m2.

Pomieszczenia przeznaczone do remontu i przebudowy:

-	niski parter - 429,10 m2,

-	parter - 148,80 m2,

-	I piętro - 69,50 m2,

-	II piętro - 114,40 m2.

- Na przeznaczonej pod przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania powierzchni Zamawiający planuje utworzyć:

- zakładowe archiwum dokumentacji medycznej,

- pomieszczenia magazynowe,

- pomieszczenia magazynowe na pojemniki do magazynowania odpadów medycznych,

- archiwum do przechowywania płyt ze zdjęciami RTG,

- pomieszczenia magazynowe dla Zakładu Patomorfologii.

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Budynek Kotłowni jest budynkiem wolnostojącym czterokondygnacyjnym
o łącznej powierzchni użytkowej 1 250 m2 (z tego pod przebudowę Zamawiający przeznaczył około 770 m2, ponieważ pozostały metraż zajmuje hala kotłów oraz wyposażenie instalacji solarnej).

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń Budynku Kotłowni na potrzeby powierzchni magazynowej i archiwum Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.

- Zamówienie obejmuje:

a)	wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń Budynku Kotłowni,

b)	uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych
w zakresie wynikającym z przepisów prawa,

c)	pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót związanych z projektem,

d)	zakres zamówienia obejmuje także: inwentaryzację, przedmiar i kosztorys inwestorski, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

e) wykonawca dokumentacji projektowej musi przygotować własną koncepcję funkcjonalną rozmieszczenia pomieszczeń.

- Zamówienie obejmuje również:

a)	wykonanie inwentaryzacji budowlanej,

b)	wykonanie projektu budowlanego remontu i przebudowy pomieszczeń Budynku Kotłowni,

c)	wykonanie projektu wykonawczego wielobranżowego uwzględniającego wyposażenie stałe i ruchome w branżach:

- architektoniczno-budowlanej,

- instalacji elektrycznych, w tym oświetlenia nocnego i awaryjnego, zasilania awaryjnego oraz indywidualnego odczytu opomiarowania

- instalacji teletechnicznych,

- instalacji wentylacji mechanicznej

- instalacji p.poż. i system sygnalizacji pożaru,

- instalacji wodno-kanalizacyjnej,

- instalacji c. o.,

• Instalację wodną, kanalizacyjną, deszczową, C.O. należy zaprojektować do wymiany na nową w całym Budynku Kotłowni.

• Istniejące zasilanie w energię elektryczną Budynku Kotłowni (stare kable elektryczne od stacji NN do złącza ZK 3) należy zweryfikować pod kątem ich wydajności mocy. Należy również doprowadzić drugi kabel zasilający z rozdzielni NN do złącza ZK 3w Budynku Kotłowni.

d)	wykonanie teletechniki umożliwiającej podłączenie nowo zaprojektowanych kamer do rejestratorów,

e)	wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich,

f)	opis i wycena scenariusza pożarowego dla całego Budynku Kotłowni (wycena scenariusza zapisana w kosztorysie).

- W projektach wyposażenia stałego i ruchomego należy uwzględnić:

a)  wyposażenie pomieszczeń magazynowych, pomocniczych i gospodarczych,

b)  wyposażenie pomieszczeń archiwum.

- W projekcie budowlanym należy przewidzieć remont i przebudowę wszystkich pomieszczeń objętych zakresem z uwzględnieniem norm i rozporządzeń obowiązujących w tej sprawie, a szczególnie w oparciu o obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. (Dz. U. z 2019 poz. 595)
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

- Dokumentacja musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w szczególności:

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2019 poz.595),

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz.1065),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowanych
i terenów  (Dz. U. 2010 nr 109 poz.719),

- Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz.1650),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004.nr 130 poz. 1389),

- Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2019 poz. 1843).

- Zamawiający wymaga, ażeby projekt przewidywał kilku etapową realizację robót budowlano-instalacyjnych w sposób umożliwiający funkcjonowanie poszczególnych kondygnacji w czasie wykonywania robót.

- Niezbędne wyposażenie dla pomieszczeń objętych remontem i przebudową zostanie określone na etapie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

- Wszystkie pomieszczenia należy oznakować w sposób umożliwiający ich identyfikację oraz zgodnie z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa.

- Uwagi ogólne:

- Roboty budowlane wykonywane w oparciu o przedmiotowy projekt będą realizowane w czynnym obiekcie szpitala.

- Dokumentacja w zakresie projektowania elementów dotyczących ochrony ppoż. musi zostać uzgodniona z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciw pożarowych. Dotyczy to wszystkich instalacji objętych przepisami ochrony przeciwpożarowej, instalacji oświetlenia awaryjnego, kablowych i wszystkich pozostałych instalacji wymagających akceptacji i zatwierdzenia.

- Dokumentacja powinna zawierać wszelkie wymagane uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.

- Prace projektowe będą realizowane w oparciu o:

-	inwentaryzację budowlaną,

-	opis zadania,

-	rysunki,

- 	koncepcję.

- Zamawiający dysponuje:

-	ekspertyzą techniczną stanu ochrony pożarowej z 2020 roku obiektu objętego opracowaniem,

-	inwentaryzacją budynku na cele sporządzenia ekspertyzy ochrony pożarowej z 2020 roku,

-	rysunkami i rzutami pomieszczeń objętych opracowaniem, (starej dokumentacji z lat siedemdziesiątych), do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

- Dokumenty należy sporządzić w wersji:

1.	dokumentacja projektowa – 5 egz. oraz płyta CD wersja elektroniczna
w formacie *.dwg i *.pdf 	– 2 egz.;

2.	specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egz. oraz płyta CD wersja elektroniczna 	w formacie *.doc lub *.rtl – 2 egz.;

3.	przedmiar robót – 2 egz. oraz na płycie CD w wersji elektronicznej w formacie *.xls i *.pdf – 2 	egz.;

4.	kosztorys inwestorski - 2 egz. oraz na płycie CD w wersji elektronicznej
w formacie *.xls i *.pdf 	– 2 egz.

5	pozostałe dokumenty - 2 egz. oraz płyta CD wersja elektroniczna w formacie *.doc lub *.rtl – 2 	egz.;

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wnoszenia uwag/sugestii w terminie do siedmiu dni roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy propozycji projektowej do uzgodnień, co jednoznacznie wiąże się z koniecznością bieżącego korygowania koncepcji przez Projektanta.