# ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

##### BIEŻNI  DO  NAUKI  CHODU

Przedmiot przetargu: …………………………………………………………………………..

Producent/Firma: ………………………………………………………………………………..

Urządzenie typ: ...................................................	Rok produkcji: ...............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2021. | Tak |  |
|  | Bieżnia rehabilitacyjna do nauki chodu | Tak |  |
|  | Dostarczanie wzrokowej i dźwiękowej informacji zwrotnej o długości i prędkości kroku | Tak |  |
|  | Samoczynne ustalanie przez urządzenie prędkości taśmy, dopasowane do zmiany pożądanej długości kroku pacjenta | Tak |  |
|  | Dotykowy wyświetlacz w rozmiarze minimum 15,6”, dostarczający informacji zwrotnej w czasie rzeczywistym porównującej długość aktualnego kroku z zadaną długością | Tak |  |
|  | Wszystkie komunikaty i opisy w oprogramowaniu w języku polskim. | Tak |  |
|  | Funkcja włączania/wyłączania dźwiękowej i wzrokowej informacji zwrotnej na panelu kontrolnym, celem wzmacnia bodźców treningowy | Tak |  |
|  | Funkcja wydruku raportu z ćwiczeń/ testów dokumentującego uzyskane przez pacjenta wyniki | Tak |  |
|  | Start bieżni z prędkością od 0 km/h i zwiększanie prędkości z przyrostem w zakresie od 0,1km/h do 0,2 km/h (±5%) | Tak |  |
|  | Wysokość pasa bieżni max. 20 cm (±5%) | Tak |  |
|  | Podłączenie systemu do zewnętrznego monitora, telewizora, projektora | Tak |  |
|  | Dodatkowe porty USB umożliwiające podpięcie klawiatury, myszki, drukarki oraz przenoszenie i aktualizację danych | Tak |  |
|  | Powierzchnia chodzenia min. 50 cm x 150 cm | Tak |  |
|  | Wymiary zewnętrze bieżni max: szerokość 70 cm x długość 220 cm | Tak |  |
|  | Regulacja prędkości chodu: w przód 0 ÷ 16 km/h, w tył 0 ÷ 4,5 km/h, z regulacją w zakresie od 0,1km/h do 0,2 km/h | Tak |  |
|  | Regulowany zakres pochylenia min. 0 ÷ 15% (0 ÷ 8°) (±5%) | Tak |  |
|  | Powierzchnia amortyzująca bieżni z możliwością odwrócenia na drugą stronę po określonym przebiegu bieżni. (Podać grubość i rodzaj zastosowanego materiału) | Tak |  |
|  | System wyposażony w drukarkę | Tak |  |
|  | Maksymalne obciążenie – nie mniej niż 180 kg (±5%), minimalne obciążenie wymagane do przeprowadzenia prawidłowo analizy chodu 30kg (±5%) | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy bieżni o moduł muzykoterapii, dopasowujący rytm muzyki do pożądanej prędkości chodu pacjenta | Tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające generowanie raportów postępów terapii | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy bieżni o system dynamicznego odciążenia | Tak |  |
|  | Pomiar pulsu za pomocą czujników kontaktowych | Tak |  |
| Inne wymagania |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

……………………………………..

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)