# ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYC ZESTAWU  DO  TRENINGU WYTRZYMAŁOŚCIOWEGO  I            WYDOLNOŚCIOWEGO

Przedmiot przetargu: …………………………………………………………………………..

Producent/Firma: ………………………………………………………………………………..

Urządzenie typ: ...................................................	Rok produkcji: ...............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2021 | Tak |  |
| I. | Ergometr do rehabilitacji onkologicznej | Tak |  |
|  | Zasilanie 230V/50Hz | Tak |  |
|  | Dokładność: 5% do 400W, powyżej: 10% | Tak |  |
|  | Indukcyjny system hamowania | Tak |  |
|  | Zakres prędkości od 20-120 rpm [+/- 5%] | Tak |  |
|  | Zakres mocy 15-600W [+/- 5%] | Tak |  |
|  | Regulacja poziomu intensywności ćwiczeń w krokach, co 5W | Tak |  |
|  | Zintegrowany system kart RFID | Tak |  |
|  | Łatwy dostęp dla łatwego wsiadania na ergometr | Tak |  |
|  | Pozioma i pionowa regulacja siedziska | Tak |  |
|  | Regulowane pedały | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości kierownicy | Tak |  |
|  | Kółka transportowe | Tak |  |
|  | Programy treningowe: •Szybki Start •Program bazujący na pulsie •Program ze stała ilością generowanych Watów •Izokinetyka •Program chodzenia po wzgórzach | Tak |  |
|  | Połączenie z komputerem przez RS232 na potrzeby przeprowadzania testu IPN | Tak |  |
|  | Wymiary - długość x szerokość x wysokość: 118 x 54 x 145 cm | Tak |  |
|  | Waga: max 58 kg | Tak |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta: min.180 kg | Tak |  |
|  | Pełna kompatybilność współpracy z oferowaną stacją terapeuty z oprogramowaniem do zarządzania oferowanymi urządzeniami zestawu. | Tak |  |
| II. | Ergometr eliptyczny do rehabilitacji onkologicznej | Tak |  |
|  | Zasilanie 230V/50Hz | Tak |  |
|  | Dokładność: 5% do 400W, powyżej: 10% | Tak |  |
|  | Indukcyjny system hamowania | Tak |  |
|  | Zakres prędkości od 20-120 kroków na minutę [+/- 5%] | Tak |  |
|  | Zakres mocy 15-200W [+/- 5%] | Tak |  |
|  | Regulacja poziomu intensywności ćwiczeń w krokach, co 5W | Tak |  |
|  | Zintegrowany system kart RFID | Tak |  |
|  | Możliwość treningu przy ruchu do przodu oraz do tyłu | Tak |  |
|  | Bezpieczny system awaryjnego zatrzymania | Tak |  |
|  | Kółka transportowe | Tak |  |
|  | Programy treningowe: •Szybki Start •Program bazujący na pulsie •Program ze stała ilością generowanych Watów •Program chodzenia po wzgórzach | Tak |  |
|  | Wymiary - długość x szerokość x wysokość: 185 x 66 x 180 cm | Tak |  |
|  | Waga: max 95 kg | Tak |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta: min.200 kg | Tak |  |
|  | Pełna kompatybilność współpracy z oferowaną stacją terapeuty z oprogramowaniem do zarządzania oferowanymi urządzeniami zestawu. | Tak |  |
| III. | Ergometr z siedziskiem z oparciem do rehabilitacji onkologicznej | Tak |  |
|  | Zasilanie 230V/50Hz | Tak |  |
|  | Dokładność: 5% do 400W, powyżej: 10% | Tak |  |
|  | Indukcyjny system hamowania | Tak |  |
|  | Zakres prędkości od 20-120 rpm [+/- 5%] | Tak |  |
|  | Zakres mocy 15-600W [+/- 5%] | Tak |  |
|  | Regulacja poziomu intensywności ćwiczeń w krokach, co 5W | Tak |  |
|  | Zintegrowany system kart RFID | Tak |  |
|  | Łatwy dostęp dla łatwego wsiadania na ergometr | Tak |  |
|  | Pozioma i pionowa regulacja siedziska | Tak |  |
|  | Regulowane pedały | Tak |  |
|  | Kółka transportowe | Tak |  |
|  | Programy treningowe: •Szybki Start •Program bazujący na pulsie •Program ze stała ilością generowanych Watów •Program chodzenia po wzgórzach | Tak |  |
|  | Wymiary - długość x szerokość x wysokość: 160 x 54 x 125 cm | Tak |  |
|  | Waga: max 75 kg | Tak |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta: min.200 kg | Tak |  |
|  | Pełna kompatybilność współpracy z oferowaną stacją terapeuty z oprogramowaniem do zarządzania oferowanymi urządzeniami zestawu. | Tak |  |
| IV. | Rotor kończyn górnych do rehabilitacji onkologicznej | Tak |  |
|  | Zasilanie 230V/50Hz | Tak |  |
|  | Dokładność: 5% do 400W, powyżej: 10% | Tak |  |
|  | Indukcyjny system hamowania | Tak |  |
|  | Zakres prędkości od 20-120 rpm [+/- 5%] | Tak |  |
|  | Zakres mocy 15-400W [+/- 5%] | Tak |  |
|  | Regulacja poziomu intensywności ćwiczeń w krokach, co 5W | Tak |  |
|  | Zintegrowany system kart RFID | Tak |  |
|  | Możliwy trening w pozycji siedzącej i stojącej | Tak |  |
|  | Możliwość treningu przy ruchu do przodu oraz do tyłu | Tak |  |
|  | Uchwyty dłoni z możliwością ustawienia równoległego lub ukośnego | Tak |  |
|  | Innowacyjny uchwyt w formie kuli | Tak |  |
|  | Płynna regulacja wysokości | Tak |  |
|  | Składane siedzisko umożliwia łatwy dostęp z wózka inwalidzkiego | Tak |  |
|  | Kółka transportowe | Tak |  |
|  | Programy treningowe: •Szybki Start •Program bazujący na pulsie •Program ze stała ilością generowanych Watów •Izokinetyka •Program chodzenia po wzgórzach | Tak |  |
|  | Wymiary - długość x szerokość x wysokość: 165,5 x 63,5 x 152 cm | Tak |  |
|  | Waga: max 115 kg | Tak |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta: min.200 kg | Tak |  |
|  | Pełna kompatybilność współpracy z oferowaną stacją terapeuty z oprogramowaniem do zarządzania oferowanymi urządzeniami zestawu. | Tak |  |
| V. | Stepper do rehabilitacji onkologicznej | Tak |  |
|  | Zasilanie 230V/50Hz | Tak |  |
|  | Trening wytrzymałościowy poprzez ruch po schodach | Tak |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości | Tak |  |
|  | Magnetyczny układ hamulcowy - indukcyjny | Tak |  |
|  | Niezależny system pedałów | Tak |  |
|  | Kółka transportowe | Tak |  |
|  | Zintegrowany system kart RFID | Tak |  |
|  | Zakres prędkości 15 - 155 kroków/min. | Tak |  |
|  | Zakres wydajności: przyrosty co 5 schodów/min | Tak |  |
|  | Programy treningowe -Szybki start, -Stałe obciążenie, -Kalorie, -Stała impulsu, -Niskie obciążenie, -Indywidualny wybór obciążeń | Tak |  |
|  | Wymiary - długość x szerokość x wysokość: 105 x 76 x 181 cm | Tak |  |
|  | Waga: max 93 kg | Tak |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta: min.200 kg | Tak |  |
|  | Pełna kompatybilność współpracy z oferowaną stacją terapeuty z oprogramowaniem do zarządzania oferowanymi urządzeniami zestawu. | Tak |  |
| VI. | Stacja robocza-terapeuty z oprogramowaniem do zarządzania urządzeniami zestawu do treningu wytrzymałościowego i wydolnościowego | Tak |  |
|  | Wyposażenie stacji: •komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows 10 lub nowszy •monitor o wysokiej rozdzielczości min. 20” •przycisk z funkcją zatrzymania awaryjnego •wyłącznik główny •switch posiadający minimum 6 portów LAN •drukarka laserowa •czytnik kart RFID pozwalających odczytywać ID pacjenta, kompatybilny z oferowanymi urządzeniami zestawu | Tak |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie zainstalowane na komputerze stacji: •posiadające bazę danych pacjentów •odczytujące i programujące ID pacjenta na kartach RFID •przechowywujące dane o każdym ćwiczeniu/teście pacjenta •generujące raporty postępów w formie plików pdf, csv •pozwalające przeprowadzić test IPN – test submaksymalnego obciążenia kardiologicznego, poprawność testu poparta badaniami naukowymi •pozwala przeprowadzić test IPN w różnych warunkach •automatycznie dopasowujące optymalny poziom pulsu do aktualnego stanu pacjenta •klasyfikujące aktualny poziom sprawności badanego do jednego z pięciu poziomów •przedstawiające propozycje treningowe dla danego pacjenta na bazie wyników testu IPN, indywidulnie dla każdego z urządzeń mogących współpracować ze stacją terapeuty •przedstawiające propozycje treningowe dla danego pacjenta na bazie wyników testu IPN, adekwatnie z wybranym przez terapeutę celem treningowym, metabolizm tłuszczy, trening aerobowy | Tak |  |
|  | Dożywotnia licencja na zainstalowane oprogramowanie. | Tak |  |
| Inne wymagania |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszporty techniczne do wszystkich urządzeń | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące na wszystkie urządzenia. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

……………………………………..

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)