Załącznik nr 2a- OPZ biochemia 2         (PAKIET 2)

Postępowanie przetargowe -dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibracyjnych, zużywalnych z dzierżawą analizatora do badań biochemicznych z pełnym wyposażeniem ,z dostawą zestawu komputerowego jako stacji roboczej. Dodatkowo  do przechowywania odczynników zamrażarka ,stoły do komputerów, monitorów, pojemniki na kółkach do komputerów, urządzeń UPS stojących na podłodze

wykaz oznaczeń dla analizatora biochemicznego mniejszego do badań  dyżurowych w okresie 4 lat

| Lp | Nazwa badania | Ilość badań pacjentów w ciągu 4 lat | Częstość wykonywania Oznaczeń/dostępność odczynnika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Albuniny w surowicy krwi | 1000 | Dostępność przez całą dobę |
| 2 | Amoniak w osoczu krwi | 200 | Dostępność przez całą dobę |
| 3 | Alkohol etylowy w surowicy krwi | 1000 | Dostępność przez całą dobę |
| 4 | ALT | 10 000 | Dostępność przez całą dobę |
| 5 | Amylaza w surowicy i w moczu | 3000 | Dostępność przez całą dobę |
| 6 | AST | 10 000 | Dostępność przez całą dobę |
| 7 | Białko całkowite | 2000 | Dostępność przez całą dobę |
| 8 | Białko CRP | 15000 | Dostępność przez całą dobę |
| 9 | Białko w płynie mózgowo-rdeniowym | 200 | Dostępność przez całą dobę |
| 10 | Białko w moczu | 1000 | Dostępność przez całą dobę |
| 11 | Bilirubina bezpośrednia | 3000 | Dostępność przez całą dobę |
| 12 | Bilirubina całkowita | 5000 | Dostępność przez całą dobę |
| 13 | Bilirubina neonatalna | 500 | Dostępność przez całą dobę |
| 14 | Chlorki | 1500 | Dostępność przez całą dobę |
| 15 | Cholesterol całkowity | 3000 | Dostępność przez całą dobę |
| 16 | Cholesterol HDL | 1500 | Dostępność przez całą dobę |
| 17 | Cholesteol LDL | 1500 | Dostępność przez całą dobę |
| 18 | CKMB | 5000 | Dostępność przez całą dobę |
| 19 | CK-NAC | 5000 | Dostępność przez całą dobę |
| 20 | Digoksyna | 800 | Dostępność przez całą dobę |
| 21 | Fosfataza alkaliczna | 4000 | Dostępność przez całą dobę |
| 22 | Fosfor nieorganiczny | 2000 | Dostępność przez całą dobę |
| 23 | Glukoza | 20 000 | Dostępność przez całą dobę |
| 24 | GGTP | 2000 | Dostępność przez całą dobę |
| 25 | Magnez | 1500 | Dostępność przez całą dobę |
| 26 | mleczany | 1000 | Dostępność przez całą dobę |
| 27 | Kreatynina | 50 000 | Dostępność przez całą dobę |
| 28 | Kwas moczowy | 3000 | Dostępność przez całą dobę |
| 29 | Kwas walproinowy | 800 | Dostępność przez całą dobę |
| 30 | karbamazepina | 400 | Dostępność przez całą dobę |
| 31 | LDH | 2000 | Dostępność przez całą dobę |
| 32 | Lipaza | 2000 | Dostępność przez całą dobę |
| 33 | Mocznik | 30 000 | Dostępność przez całą dobę |
| 34 | Potas | 50 000 | Dostępność przez całą dobę |
| 35 | Sód | 50 000 | Dostępność przez całą dobę |
| 36 | TIBC | 1000 | Dostępność przez całą dobę |
| 37 | Triglicerydy | 1600 | Dostępność przez całą dobę |
| 38 | Wapń | 2000 | Dostępność przez całą dobę |
| 39 | żelazo | 1000 | Dostępność przez całą dobę |
|  | Suma | 294 500 |  |

Warunki graniczne{wymagalne} dla analizatora biochemicznego do oznaczeń pilnych, dyżurowych i odczynników

Oferujemy analizator marki ........................................,  typ ...........................................

wyprodukowany przez        .........................................,  rok produkcji ...........................

| Lp | Wymagalny parametr/warunek | Potwierdzenie Spełnienia | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | W pełni automatyczny,wieloparametrowy analizator biochemiczny swobodnego dostępu dostosowany do oznaczeń krótkich ,częstych, serii przez 24 godz. na dobę,7 dni w tygodniu |  |  |
| 2 | Analizator wolnostojący lub nastołowy, w przypadku nastołowego dostarczenie odpowiedniego stołu |  |  |
| 3 | Analizator nowy lub używany maksimum 4-letni bez wad |  |  |
| 4 | Aparat z pełnym wyposażeniem niezbędnym do prawidłowego działania analizatora |  |  |
| 5 | Analizator sprawny, gotowy do pracy po zainstalowaniu, nie wymagający dodatkowych zakupów i inwestycji |  |  |
| 6 | Nowe materiały eksploatacyjne: elektrody i inne{wężyki, zawory} | ` |  |
| 7 | Pełna gwarancja na odczynniki, analizator oprogramowanie na cały czas trwania umowy |  |  |
| 8 | Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wszystkich usterek i wad w pracy analizatora, których przyczyny tkwią w dostarczonym modelu lub są skutkiem wadliwego montażu. |  |  |
| 9 | Czas oczekiwania na wynik do 15 min. |  |  |
| 10 | Deklaracja zgodności, certyfikat jakości CE dla aparatu |  |  |
| 11 | Deklaracja zgodności a Dyrektywą UE98/79/CE dla odczynników {IVD} |  |  |
| 12 | Wykonanie wszystkich oznaczeń zawartych w siwz na jednym analizatorze |  |  |
| 13 | Wykonywanie wszystkich wymienionych badań zawartych w SIWZ |  |  |
| 14 | System detekcji skrzepów i pęcherzyków powietrza{opisać} |  |  |
| 15 | Minimalizacja kontaminacji próbek diagnostycznych{opisać} |  |  |
| 16 | System zapewniający ograniczenie wpływu interferencji hemolizy, lipemii, bilirubinemii na wyniki oznaczeń{opisać} |  |  |
| 17 | Uzupełnianie odczynników bez konieczności przerywania bieżącej pracy analizatora |  |  |
| 18 | Wykonanie nie mniej niż 30 różnego rodzaju oznaczeń w jednej serii oznaczeń |  |  |
| 19 | Wykonanie oznaczeń z różnego rodzaju materiału: surowica, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy |  |  |
| 20 | Wykonanie oznaczeń z b. małych objętości próbek 150-200 ul |  |  |
| 21. | Identyfikacja odczynników w analizatorze na podstawie kodów kreskowych |  |  |
| 22 | Odczynniki gotowe do użycia bez konieczności przygotowania poza aparatem |  |  |
| 23 | Przechowywanie odczynników na pokładzie analizatora min.48 godzin, dla wszystkich testów zawartych w swz |  |  |
| 24 | Monitorowanie zużycia odczynników-magazyn odczynników w analizatorze-{ilość, czas przechowywania, nr. serii, data ważności} |  |  |
| 25 | Automatyczna kontrola poziomów odczynników na pokładzie analizatora |  |  |
| 26 | Wielkości opakowań odczynników zgodnie z potrzebami zamawiającego, wg częstości i ilości oznaczeń |  |  |
| 27 | Automatyczne rozcieńczanie próbek gdy wynik znajdzie się poza zakresem liniowości |  |  |
| 28 | Wbudowany system kontroli jakości z opracowaniem statystycznym i graficznym{średnia, odchylenie. st. wykresy} |  |  |
| 29 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona w dniu instalacji aparatu |  |  |
| 30 | Instalacja i szkolenie w języku polskim personelu w siedzibie Zamawiającego, i udokumetowane zaświadczenem potwierdzajacym, na koszt Wykonawcy |  |  |
| 31 | Konsultacja telefoniczna,udzielanie porad w zakresie obsługi aparatu ,w razie potrzeb{awarie,wsparcie diagnostyczne} zgłaszanych przez przeszkolony personel Zamawiającego na koszt Wykonawcy |  |  |
| 32 | Zapewnienie udziału w zewnętrznej kontroli jakości alkoholu,CRP,mleczanów alkoholu etylowego na koszt Wykonawcy |  |  |
| 33 | Podtrzymywanie pracy analizatora w przypadku zaniku zasilania z sieci elektrycznej{ na czas potrzebny do zakończenia rozpoczętych analiz i proceduralnego wyłączenia aparatu-UPS] min.15 min. |  |  |
| 34 | Drukarka zewnętrzna |  |  |
| 35 | Drukowanie raportów kalibracji ,kontroli ,raportów zbiorczych wyników badań pacjentów ,magazynu odczynników |  |  |
| 36 | Zapisywanie wyników kontroli na elektronicznym nośniku z możliwością odczytu na innym komputerze |  |  |
| 37 | Zlecanie manualne badań pacjenta wpisanie danych: imię, nazwisko pacjenta, oddział, nr. próbki |  |  |
| 38 | Drukowanie pojedynczych wyników badań pacjenta z opcją „ na żądanie” |  |  |
| 39 | Podłączenie do komputera zewnętrznego-współpraca z siecią informatyczną Szpitala dwukierunkowo[zlecenia badań i przesyłanie wyników do SI nazwa badania jednostki, przedział referencyjny, komunikaty, gdy wynik znajdzie się poza zakresem liniowości ze znakiem < lub > |  |  |
|  | Dostarczenie dodatkowego zestawu komputerowego spełniającego warunki stacji roboczej wg Załącznika. |  |  |
|  | Dostarczenie stołów do umieszczenia komputerów z monitorami i klawiaturą jako niezbędne wyposażenie do obsługi pracy analizatora. |  |  |
| 40 | Dołączenie do oferty opisów,folderów,skóconej instrukcji obsługi oferowanego systemu potwierdzajacych spełnienie warunków,kart charakterystyki produktu i opis rodzajów odpadów |  |  |
| 41 | Urządzenie do przechowywania odczynników zgodnie z zaleceniami producenta odczynników zamrażarka |  |  |

Warunki wymagalne dla zamrażarki do przechowywanie odczynników, materiałów kontrolnych i kalibratorów

| Lp | Warunek wymagalny | Potwierdzenie spełnienia | opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemność zamrażarka 200-240 litrów |  |  |
| 2 | Zakres temperatury chłodzenia-zdodny z zaleceniami producenta |  |  |
| 3 | Zakres temperatury od -10st.C do 50ts.C dla próbek zamrażanych |  |  |
| 5 | Przezroczyste szuflady w zamrażarce |  |  |
| 6 | Urządzenie energooszczędne Klasa energetyczna:A+ lub wyższa |  |  |
| 7 | Zewnętrzny elektroniczny wyświetlacz temperatury |  |  |

Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania.

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekt oraz instrukcję eksploatacji. W przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

W przypadku niedoszacowania oferty wykonawca ponosi koszty uzupełnienia brakujących odczynników bądź materiałów zużywalnych, eksploatacyjnych w ramach serwisu aparatu.

„Oświadczam, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji”

.................................., data ...........2022 r.

(miejscowość)

…………………………………………..                                                                          podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie                                      prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Parametry oceniane

| Lp | Parametr oceniany | Uwagi/ zalecenia | Warunki oferowane | punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Zużycie wody podczas pracy analizatora | Podać w litrach/godz. |  | Najmniejsze-18 pkt. Największe-2 pktPozostałe proporcjonalnie |
| 5 | Ilość odpadów powstałych po wykonaniu 1000 oznaczeń /dobę Stałych | Podać objętość w litrach, wagę w kg |  | Minimalna-8 pkt. Maksymalna-1 pkt.Pozostałe proporcjonalnie |
|  | Ilość odpadów ciekłych powstałych po wykonaniu 1000 oznaczeń /dobę | Podać w litrach |  | minimalna-8pkt maksymalna 1pkt,pozostałe proporcjonalnie |
| 6 | Utylizacja wszystkich odpadów | Opisać uwzględniając szkodliwość dla środowiska |  | Szkodliwe powyż. 5%-0 pkt. Nieszkodliwe-5 pktPozostałe proporcjonalnie |
| 8 | Przechowywanie odczynników w analizatorze {wielkość magazynu w aparacie} | Podać maks.ilość miejsc w magazynie |  | Ilość miejsc dla 32 różnych oznaczeń{po jednym zestawie-5 pkt. po dwa zestawy-10 pkt mniejsza niż dla 32 wymienionych badań-1 pkt |
| 10 | Cechy analityczne odczynników/testów wg. tabeli: dolna granica pomiaru-dolny zakres wykrywalności testu | Podać czułość Najmniejsza Liniowość największa |  | Najmniejsza-10 pkt. Największa 1 pkt.Pozostałe proporcjonalnie Największa-10pkt. Najmniejsza-1 pkt.Pozostałe proporcjonalnie |
| 11 | Cechy analityczne odczynników/testów wg. Tabeli: górna wartość liniowości reakcji | Najwyższa wartość pomiaru |  | Największa-10pkt. Najmniejsza-1 pkt.Pozostałe proporcjonalnie |
| 12 | Określenie wpływu interferencji hemolizy,hiperbilirubinemii,hiperlipidemii na wyniki oznaczeń | tak/nie-opisać |  | Tak-10 pkt nie-2 pkt |
| 13 | Termin ważności odczynników wg.producenta | Podać najdłuższy termin |  | Powyżej 1 roku –25 pkt Do 6 m-cy-5 pkt. Poniż.6 m-cy-2 pkt. |
| 14 | Trwałość odczynników na pokładzie analizatora po otwarciu i wstawieniu do aparatu | Opisać przygotowanie |  | Najdłuższy-20 pkt. Najkrótszy-2 pkt.Pozostałe proporcjonalnie |
| 15 | Trwałość kalibracji | Podać test z najdłuższym terminem |  | Czas najdłuższy-10 pkt. Najkrótszy-1 pkt.Pozostałe proporcjonalnie |
| 16 | Ilość kalibratorów | Podać rodzaje kalibratorów |  | Multicalibrator-10 pkt. Do grup testów-5 pkt. Do poj. Testów –0 pkt |
| 19 | Okres stabilności układu pomiarowgo sodu,potasu,chlorków po zainstalowaniu w aparacie -gwarancja producenta dla elektrod lub innych czujników | Opisać |  | Najdłuższy-5 pkt. Najkrółtszy-1 pkt.Pozostałe proporcjonalnie |
| 20 | Żywotność źródła światła{lampy} po zamontowaniu w analizatorze | Opisać-podać czas |  | Najdłuższy-10 pkt. Najkótszy-1 pkt.Pozostałe proporcjonalnie |
| 21 | Testy kalkulacyjne | Podać które |  | 2 testy-3 pkt więcej niż 2 0 pkt. |
| 22 | Podgląd wyników w trakcie badań | Tak/nie |  | Tak-3 pkt. Nie-0 pkt. |
| 23 | Objętość próbki wliczając obj. tzw. martwą | Podać najmniejszą |  | Najmniejsza-5 pkt. Najwieksza-1 pkt.Pozostałe proporcjonalnie |
| 25 | Wykonanie badań z probówek pierwotnych o różnych objętościach-od 1,2,5, 10ml{typu Sarstedt} | Tak-podać typ,pojemność probówki |  | Wszystkie wymienione-10pkt jedna objętość z wymienionych-2pkt,pozostałe proporcjonalnie |
|  | Stosowane naczynka do próbek tzw.cups | Podać pojemność |  | 0,5-1,0 ml-5 pkt 1,1-2,0 ml-1pkt |
| 26 | Czas inicjalizacji systemu od momentu włączenia do sieci elektrycznej | Podać w min. |  | Najkótszy-5 pkt. Najdłuższy-0 pkt.Pozostałe proporcjonalnie |
| 27 | Bezpieczeństwo biologiczne aparatu{sposób usuwania mieszaniny z naczyń reakcyjnych zawierająch odczynniki z materiałem biologicznym}po zakończeniu analizy{opisać} | Tak/nie opisać |  | Odpady stałe usuwane do zamkniętych pojemników-8 pkt. Odpady ciekłe odprowadzane do pojemnika wielorazowego użytku-0 pkt pkt.Pozostałe proporcjonalnie |
| 28 | Procedury konserwacyjne Codzienne Okresowe{uwzględnić przegląd techniczny aparatu} | Opisać/czas i kto wykonuje |  | Codzienne Poniż.5 min.-5 pkt. Powyż.5 min.0 pkt. Okresowe Częste-0 pkt. 2/rok-5 pkt. |
| 29 | Optymalizacja kosztów oznaczenia-jednakowy koszt dla testu pojedyńczego badania i oznaczeń w serii | Tak/nie |  | Tak-20pkt Nie- 2 pkt. |