ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Przyłóżkowy resuscytator noworodkowy

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2022 | Tak |  |
|  | Przyłóżkowe stanowisko okołoporodowe do resuscytacji noworodka umożliwiające podparcie dróg oddechowych oraz umieszczenie niemowlęcia na ciepłej platformie, pozostawiając nienaruszoną pępowinę, zapewniające stabilizację oddechową za pomocą resuscytatora oraz ułatwiające optymalne zaciśnięcie pępowiny w celu poprawy transfuzji łożyska. | Tak |  |
|  | Podstawowe wyposażenie ( minimum): - okołoporodowa platforma jezdna, - system grzewczy, - resuscytator noworodkowy, - mieszalnik tlen-powietrze, - pulsoksymetr | Tak |  |
|  | Okołoporodowa platforma jezdna |
|  | Urządzenie umożliwiające najazd platformy na łóżko porodowe matki | Tak |  |
|  | Stabilna konstrukcja platformy osadzona na 4 kółkach (wszystkie kółka wyposażone w hamulec) | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości platformy w sposób płynny w zakresie min. 75-110 cm (od podłogi do platformy pacjenta) | Tak |  |
|  | Platforma wyposażona w zegar „pępowinowy” obrazujący oraz sygnalizujący czas jaki upłynął przy nienaruszonej pępowinie . | Tak |  |
|  | Dopuszczalna waga pacjenta min. 10 kg. | Tak |  |
|  | Zasilanie z sieci elektrycznej 230V/50Hz | Tak |  |
|  | Minimum dwa gniazda elektryczne 230V wbudowane fabrycznie na bocznej ścianie platformy. | Tak |  |
|  | Uchwyt na dwie butle z gazami tlen i powietrze. | Tak |  |
|  | Koszyk na akcesoria. | Tak |  |
|  | Waga: max. 45 kg | Tak |  |
|  | System grzewczy stanowiska |
|  | Zintegrowany ze stanowiskiem system grzewczy składający się z jednostki sterującej oraz materacyka. | Tak |  |
|  | Jednostka sterująca wyposażona w kolorowy ekran dotykowy LCD z możliwością jego blokady | Tak |  |
|  | Wyświetlanie informacje na ekranie LCD.: - ustawionej temperatury, - komunikaty alarmowe, - źródła zasilania i stanu naładowania baterii, - zegar i/lub kalendarz. | Tak |  |
|  | Jednostka wyposażona w awaryjne zasilanie bateryjne gwarantujące pracę ciągłą na okres min. 30 minut. | Tak |  |
|  | Maksymalny pobór mocy 100 W | Tak |  |
|  | Materiał grzejny wykonany z elastycznego polimeru lub włókien węglowych. | Tak |  |
|  | Regulacja temperatury materacyka w zakresie 25-40ºC | Tak |  |
|  | Regulacja temperatury w sposób automatyczny w oparciu o poziom ustawiony przez operatora. | Tak |  |
|  | Materac wyposażony w bezpiecznik zabezpieczający przed przegrzaniem. | Tak |  |
|  | Stopień ochrony IP: - materac min. IP32 - jednostka sterująca min. IP3X | Tak |  |
|  | Resuscytator noworodkowy |
|  | Zintegrowane ze stanowiskiem urządzenie do resuscytacji noworodków z regulowanym CPAP (1-20 cmH2O) i PIP (10-60 cmH2O) – wykorzystujący efekt Coanda (dla zmiany kierunku przepływu gazów) dla jak najmniejszej pracy oddechowej noworodka (WOB) | Tak |  |
|  | Waga max. 0,5 kg | Tak |  |
|  | Mieszalnik tlen/powietrze z wyskalowanym pokrętłem stężenia tlenu oraz przepływomierzem | Tak |  |
|  | Ssak |
|  | Zintegrowany ze stanowiskiem ssak inżektorowy VENTURIEGO z pojemnikiem jednorazowego użytku o poj. min 1000 ml | Tak |  |
|  | Pulsoksymetr |
|  | Wynik pomiaru prezentowany w formie cyfrowej na kolorowym wyświetlaczu LCD | Tak |  |
|  | Zasilanie bateryjne gwarantujące 24 godziny pracy | Tak |  |
|  | Waga z czujnikiem <280g | Tak |  |
|  | Pomiar SpO2 w zakresie min. 70-100% | Tak |  |
|  | Pomiar pulsu w zakresie min. 25-240 ud/min | Tak |  |
|  | Indeks perfuzji (PI) | Tak |  |
|  | Obrazowanie krzywej pletyzmograficznej | Tak |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe |
|  | Maseczka silikonowa w 3 rozmiarach 00, 0 i 1. | Tak |  |
|  | Dren doprowadzający gaz | Tak |  |
|  | Dren noworodkowy z generatorem | Tak |  |
| Inne wymagania |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy, licząc od momentu zgłoszenia awarii niewymagającej importu części – maksimum 3 dni robocze. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii – max. 6 dni roboczych | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania   oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)