ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Urządzenie do fumigacji – szt.3

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2022 | Tak |  |
|  | Przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania | Tak |  |
|  | Możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym – potwierdzone przez producenta | Tak |  |
|  | Zasilanie z sieci elektrycznej 230V/50Hz | Tak |  |
|  | Dotykowy panel z diodami LED umożliwiający wybór kubatury dezynfekowanego pomieszczenia w zakresie od 10 do 1000m3 | Tak |  |
|  | Waga urządzenia: maksymalnie 6,2 kg | Tak |  |
|  | Obudowa urządzenia wykonana z tworzywa sztucznego | Tak |  |
|  | Urządzenie rozpraszające środek w postaci mikrokropelek do 5 mikronów | Tak |  |
|  | Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9% | Tak |  |
|  | Urządzenie z turbiną o prędkości min. 22000RPM | Tak |  |
|  | Szybkość wyrzutu środka przy dyszy: min. 80m/s | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w rączkę ułatwiającą przenoszenie | Tak |  |
|  | Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka | Tak |  |
|  | Możliwość kontroli procesu testami chemicznymi | Tak |  |
|  | Komputerowa archiwizacja danych dezynfekcji za pomocą łącza mini USB | Tak |  |
|  | Zapis do pliku daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia dezynfekcji | Tak |  |
|  | Wymiary max. 300mm x 342mm x 494mm ± 30mm | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w opcję opóźnienia czasu startu | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia do urządzenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych oraz miejsc trudnodostępnych | Tak |  |
|  | Zgodnie z polskim prawem środki dezynfekcyjne przeznaczone do urządzenia posiadające pozwolenie na obrót produktem biobójczym wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych | Tak |  |
|  | Środek dezynfekcyjny dedykowany do oferowanego urządzenia oparty na 6 % nadtlenku wodoru i kationach srebra, zapachowy, gotowy do użycia w butelkach o pojemności 1 litra z nadrukowaną skalą wyrażoną w mililitrach dla weryfikacji ilości zużytego preparatu | Tak |  |
|  | Aktywny wobec bakterii, grzybów, wirusów, spor. Skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z normą NFT 72-281 (2014) i PN EN 17-272 w zakresie: bakteriobójczym, wirusobójczym, grzybobójczym, sporobójczym (B, V, F, S) - wymagane dołączenie badań | Tak |  |
| Inne wymagania |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy, licząc od momentu zgłoszenia awarii niewymagającej importu części – maksimum 3 dni robocze. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii – max. 6 dni roboczych | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania   oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)