# ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

##### Krzesło z regulacją wysokości do hydroterapii Szt. 1

Przedmiot przetargu: …………………………………………………………………………..

Producent/Firma: ………………………………………………………………………………..

Urządzenie typ: ...................................................	Rok produkcji: ...............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2022. | Tak |  |
|  | Siedzisko i oparcie wykonane z trwałego i łatwo zmywalnego poliuretanu. |  |  |
|  | Szerokość/średnica siedziska maksimum 480 [mm] | Tak |  |
|  | Wysokość maksymalna krzesła maksimum 1290 [mm] | Tak |  |
|  | Wysokość maksymalna siedziska 820 [mm] | Tak |  |
|  | Wysokość minimalna siedziska 580 [mm] | Tak |  |
|  | Podstawa krzesła o średnicy maksimum 595mm, wykonana z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym. | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości siedziska podnośnikiem pneumatycznym o skoku minimum 225mm. | Tak |  |
|  | Mechanizm CPT łączący siedzisko z oparciem, umożliwiający regulację kąta nachylenia oparcia do siedziska. Możliwość regulacji wysokości oparcia. Dopasowanie odległości w jakiej znajduje się oparcie od siedziska. | Tak |  |
|  | Maksymalne obciążenie minimum 145kg. | Tak |  |
| Inne wymagania |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |
|  | Okres gwarancji min.12 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

……………………………………..

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)