# ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

##### STÓŁ REHABILITACYJNY Szt. 2

Przedmiot przetargu: …………………………………………………………………………..

Producent/Firma: ………………………………………………………………………………..

Urządzenie typ: ...................................................	Rok produkcji: ...............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2022. | Tak |  |
|  | Leżysko trzyczęściowe (leżysko główne, część pod nogi, zagłówek z otworem na twarz). | Tak |  |
|  | Stabilna konstrukcja – wytrzymała rama ze stali, malowana proszkowo – odporna na obicia i zarysowania. | Tak |  |
|  | Tapicerka odporna na działanie środków dezynfekujących. | Tak |  |
|  | Zmiany ustawień środkowej i nożnej części leżyska za pomocą sprężyn gazowych. | Tak |  |
|  | Regulacja do pozycji Pivota, Trendelenburga. | Tak |  |
|  | Pilot ręczny. | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości [mm]: 490 – 1050. | Tak |  |
|  | Zasilanie elektryczne: 230 V 50/60 Hz. | Tak |  |
|  | Wymiary stołu [mm]: 1900 x 660 (+/- 5%). | Tak |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie: zagłówek 40 kg, leżysko główne 90 kg, część pod nogi 40 kg (+/- 5%). | Tak |  |
|  | Regulacja zagłówka [o]: -85/+35 (+/- 5%). | Tak |  |
|  | Regulacja części głównej do pozycji Pivota [o]: 45 (+/- 5%). | Tak |  |
|  | Regulacja części pod nogi do pozycji siedzącej [o]: 70 (+/- 5%). | Tak |  |
|  | Waga stołu bez pacjenta maksymalnie 75 kg. | Tak |  |
| Inne wymagania |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |
|  | Okres gwarancji min.12 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

……………………………………..

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)