Ciechanów, dnia 21.03.2019 r.

AT-ZP/2505/36/19

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 1986 z późn. zm.) - o wartości mniejszej od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro.

- Przedmiotem zamówienia jest:

- usługa wykonania dokumentacji  projektowej  oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, realizowanych w ramach zadań modernizacyjnych następujących jednostek organizacyjnych zamawiającego:

- Apteki Szpitalnej

- Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.

Opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1a do zaproszenia.

  - sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie robót budowlanych, realizowanych w oparciu o dokumentację, o której mowa w pkt. 1.1.

| Symbol CPV | Opis: |
| --- | --- |
| 71320000-7 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |
| 71248000-8 | Nadzór nad projektem i dokumentacją. |

    - Zakres zamawianej dokumentacji zgodny z  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

- W związku z tym, że przyszłe roboty budowlane będą wykonywane w warunkach czynnych (funkcjonujących) zakładów diagnostycznych, opracowanie musi uwzględniać i zawierać propozycje organizacyjne wykonawcy w zakresie zapewnienia maksymalnie najmniejszych  utrudnień w bieżącej pracy komórek organizacyjnych zamawiającego.

- Do udziału w postępowaniu zostanie dopuszczony wykonawca, jeśli posiada uprawnienia do wykonywania czynności określonych przedmiotem zamówienia, a także wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed ustalonym terminem składania ofert, minimum dwie usługi zbliżone zakresem do przedmiotu zamówienia, a wartość każdej z nich nie była mniejsza niż 20000,00 zł brutto.                                                  W celu zbadania, czy wykonawca  spełnienia warunki udziału w postępowaniu, zamawiający wezwie wykonawcę najwyżej ocenionego do złożenia dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały należycie wykonane.

- Kryterium oceny ofert:

- 80 % cena

- 20 % termin realizacji zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie oferowanego terminu realizacji zamówienia, w ilościach dni kalendarzowych, licząc od daty zawarcia umowy.

Winien to uczynić w formularzu ofertowym (załącznik nr 1) oraz w zestawieniu asortymentowo-wartościowym (załącznik nr 2).

- Termin realizacji zamówienia –  do godz. 10:00 w dniu 31 lipca 2019 r. Jest to graniczna data podpisania końcowego protokołu odbiory, przyjętego bez zastrzeżeń ze strony zamawiającego.

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Ofertę, składającą się z wypełnionych załączników:

- Załącznik nr 1- formularz ofertowy (plik doc.)

- Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo- wartościowe (plik xls).

Należy złożyć:

- Za pośrednictwem Portalu zamówień publicznych https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl/, jeśli wykonawca zamierza ją złożyć w postaci elektronicznej, w terminie do dnia 05.04.2019 r. godz. 10:00.

- Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentów składających się na ofertę,

- w formie dokumentów elektronicznych (format pdf, doc, xls), opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do złożenia oferty

lub

- w postaci elektronicznej (format pdf, doc, xls), opatrzonych skanem podpisu osoby upoważnionej do złożenia oferty.

Uwaga! Aby moc korzystać z komunikacji z wykorzystaniem Portalu (w tym złożyć ofertę) należy się na nim zarejestrować.

- Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 1118), osobiście lub za pośrednictwem posłańca, jeśli wykonawca zamierza ją złożyć w formie papierowej, w terminie do godz. 10:00 w dniu 05.04.2019 r., na adres:

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2

Kancelaria

- Koperta z ofertą powinna być opatrzona kodem: „ dokumentacja 36/PU/19)“, opisana nazwą wykonawcy, z dopiskiem: nie otwierać przed 05.04.2019 r.  godz. 10:00. godz. 10:30

- Otwarcie ofert odbędzie w dniu 05.04.2019 r. godz. 1030, (Sekcja Zamówień Publicznych - pok. 20).

- Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia – Małgorzata Turowska – Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych  tel. 23 673 02 65,

- w sprawach procedury – Wiesław Babiżewski – tel. 23 673 05 43

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez określania przyczyny.

Odpowiedzi na zapytania otrzymane od oferentów, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem Portalu zamieszczać będziemy na https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl/

Podpisał

Andrzej Kamasa

Dyrektor

Załącznik nr 1a

Opis

do zadania zaprojektowania wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz                                z wymaganymi uzgodnieniami

do zadania:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie modernizacji pomieszczeń

Apteki Szpitalnej i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej.

I. Informacje ogólne:

Pomieszczenia Apteki Szpitalnej oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej zlokalizowane są na parterze budynku B w kompleksie obiektów Szpitala przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2. Zakres planowanej inwestycją obejmuje łączną powierzchnię 747,83 m2.

- Apteka Szpitalna:

Apteka Szpitalna zlokalizowana jest na parterze budynku B tzw. „diagnostycznym” od strony zachodniej. Powierzchnia apteczna planowana do remontu stanowi 331,53 m2.

W powierzchni użytkowej apteki zostanie wydzielona miedzy innymi pracownia żywienia pozajelitowego oraz magazyn, komora dostaw, pomieszczenia porządkowe i socjalne. Do potrzeb apteki doprojektowane zostanie pomieszczenie porządkowe, archiwum i magazyn. W istniejącej zmywalni zostanie wydzielona dostawa opakowań zwrotnych z oddziałów oraz magazyn czystych opakowań połączony ze zmywalnią szafą przelotową.

W celu zwiększenia funkcjonalności użytkowej przeprojektowane zostaną także pomieszczenia izby ekspedycyjnej, administracyjno - szkoleniowej, wc i izby recepturowej. Modernizowane pomieszczenia apteki zostaną połączone funkcjonalnie ze śluzami i korytarzem komunikacyjnym. Wymieniona zostanie także winda, która obecnie wykorzystywana jest do przewożenia leków na poziom apteki szpitalnej. Dla potrzeb personelu zostaną wydzielone także pomieszczenia z przeznaczeniem na szatnię pracowniczą, która zostanie wyposażona w szafki ubraniowe bhp.

Wykonanie zadania wymaga uzyskanie decyzji administracyjnych i sanitarnych, a także nadzoru farmaceutycznego. Niezbędne wyposażenie apteki zostanie określone na etapie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej Pomieszczenia apteki wyposażone będą w sprzęt i meble dostosowane do magazynowania i wydawania leków i artykułów medycznych.

Pomieszczenia Apteki:

- izba ekspedycyjna

- magazyn badań klinicznych - pomieszczenia klimatyzowane,

- pokój wydawania pacjentom produktów leczniczych z programów lekowych (oddzielne wejście dla pacjentów) – pomieszczenie klimatyzowane,

- komora dostaw

- zmywalnia brudna z magazynem opakowań czystych (na opakowania do receptury)

- receptura ogólna  z wejściem przez śluzę,

- receptura jałowa z wejściem przez śluzę czystą, z wyjściem przez śluzę brudną;

- magazyn produktów leczniczych

- magazyn wyrobów medycznych

- gabinet kierownika

- pomieszczenie administracyjne

- pomieszczenie szkoleniowe

- pomieszczenie socjalne dla

- pomieszczenie szatni pracowniczej (dla min. 12 osób)

- łazienka dla personelu

- pomieszczenie porządkowe,

- archiwum

Uwaga:

Szpital uczestniczy w projekcie  informatyzacji Aptek co wiąże się z koniecznością uwzględnienia                      w dokumentacji projektowej elementów projektu tj. szaf lekowych i dyspensera leków, oraz usunięcie szafy informatycznej z korytarza apteki.

Przebudowa pomieszczeń objętych przedmiotową inwestycją - z ich docelową strukturą - powinna spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 poz.739)

oraz

Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. - Prawo farmaceuryczne (Dz. U. t.j. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. O przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. O wyrobach medycznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 107, poz. 679Z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. Nr 144, poz. 1216)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 183, poz. 1531)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (dz. U. Nr 187, poz. 1565 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (Dz. U. Nr 171, poz. 1395 z późn. zm.)

Zamawiający wymaga etapowości tj.:

1) Koncepcja – zatwierdzona przez Zamawiającego i Nadzór Farmaceutyczny;

2) Projekt budowlano-wykonawczy.

2.	Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej.

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej zlokalizowany jest na parterze budynku B tzw. „diagnostycznym” od strony wschodniej. Zaplanowana do remontu powierzchnia ZDL wynosi  416,30 m2.

Dokumentacja projektowa będzie oparta o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r.                        w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne.

Pomieszczenia laboratorium powinny być dostosowane do rodzaju prac jakie są w nich wykonywane, w sposób zapewniający poprawną jakość pomiarów i wiarygodność wyników. Pomieszczenia                           i urządzenia laboratorium muszą gwarantować bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

W skład pomieszczeń głównych laboratorium wchodzą:

- punkt przyjęć materiału do badań,

- punkt rozdziału materiału do badań

- pomieszczenia do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej

- pomieszczenia administracyjne

W skład pomieszczeń specjalnych wchodzą:

- pomieszczenia magazynowe zapewniające zachowanie właściwości fizycznych i chemicznych składowanych i przechowywanych odczynników, trucizn, odpadów radioaktywnych i drobnego sprzętu;

- pomieszczenia pomocnicze w zależności od zakresu wykonywanych badań zgodnie ze standardami medycznych laboratoriów diagnostycznych;

W skład pomieszczeń socjalnych wchodzą: pokój socjalny, urządzenia sanitarno-higieniczne, szatnia pracownicza.

W skład pomieszczeń służących do obsługi pacjentów wchodzą:

- pokój pobrań oddzielony od pomieszczeń laboratoryjnych;

- poczekalnia i urządzenia sanitarno-higieniczne dla pacjentów.

Wszystkie pomieszczenia ZDL należy oznakować w sposób umożliwiający ich identyfikację oraz zgodnie  z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Przebudowa pomieszczeń objętych przedmiotową inwestycją - z ich docelową strukturą - powinna spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 poz.739).

II. Uwagi ogólne:

Roboty budowlane wykonywane w oparciu o przedmiotowy projekt będą realizowane w czynnych obiektach szpitalnych.

Wszystkie instalacje należy zaprojektować jako wspólne dla całości budynku, tj. wszystkie instalacje należy zaprojektować w sposób umożliwiający korzystanie ze starych instalacji   w pomieszczeniach nie objętych robotami budowlanymi oraz oddanie do użytku pomieszczeń po zakończeniu robót.

W projekcie budowlanym  należy przewidzieć  modernizację  wszystkich  pomieszczeń                                     z uwzględnieniem norm i rozporządzeń obowiązujących w tej sprawie, a szczególnie w oparciu                       o obowiązujące rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 2012 poz.739) w sprawie szczegółowych wymagań,   jakim   powinny   odpowiadać   pomieszczenia   i   urządzenia   podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Dokumentacja  w zakresie projektowania elementów dotyczących ochrony  p-poż musi zostać uzgodniona z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciw pożarowych.  Dotyczy  to wszystkich  instalacji  objętych  przepisami ochrony przeciwpożarowej, instalacji oświetlenia awaryjnego, kablowych                                  i wszystkich pozostałych instalacji wymagających  akceptacji  i zatwierdzenia.

Dokumentacja powinna zawierać wszelkie wymagane uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.

Prace projektowe będą realizowane w oparciu o:

•	inwentaryzację budowlaną,

•	opis zadania,

•	rysunki,

•	kosztorys nakładczy  i inwestorski

Zamawiający nie dysponuje ekspertyzą techniczną stanu ochrony pożarowej obiektów objętych opracowaniem.

Zamawiający nie dysponuje opinią straży dla budynków, natomiast dysponuje Protokołem z ustaleń z czynności kontrolno - rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektów objętych opracowaniem.

Zamawiający dysponuje rysunkami i rzutami pomieszczeń objętych opracowaniem,(starej dokumentacji z lat siedemdziesiątych), do wglądu w siedzibie zamawiającego.

Dokumenty należy sporządzić w wersji:

- dokumentacja projektowa – 5 egz. oraz płyta CD wersja elektroniczna w formacie *.dwg i *.pdf – 2 egz.;

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egz. oraz płyta CD wersja elektroniczna w formacie *.doc lub *.rtl – 2 egz.;

- przedmiar robót – 2 egz. oraz na płycie CD w wersji elektronicznej w formacie *.xls i *.pdf – 2 egz.;

- kosztorys inwestorski - 2 egz. oraz na płycie CD w wersji elektronicznej w formacie *.xls i *.pdf – 2 egz.

- pozostałe dokumenty - 2 egz. oraz płyta CD wersja elektroniczna w formacie *.doc lub *.rtl – 2 egz.;

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wnoszenia uwag/sugestii w terminie do pięciu  dni roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy propozycji projektowej do uzgodnień, co jednoznacznie wiąże się         z koniecznością bieżącego korygowania koncepcji przez Projektanta.

III. Konieczne do wykonania roboty budowlane obejmą wykonanie robót w zakresie:

- Roboty  budowlane:

  - roboty rozbiórkowe;

  - podłoża i posadzki;

  - ścianki działowe murowane, zamurowania otworów;

  - stolarka drzwiowa, ślusarka drzwiowa;

  - tynki i okładziny wewnętrzne;

  - roboty malarskie;

  - wyposażenie pomieszczeń sanitarnych pomocniczych;

  - wykonanie stref p.poż poziomych i pionowych

- Roboty elektryczne:

2.1		 demontaż istniejącej instalacji elektrycznej;

2.2.		montaż tablic i wiz;

2.3.	 	instalacje elektryczne – roboty przygotowawcze;

2.4. 	roboty elektryczne – roboty wykończeniowe;

2.5. 	podłączenie do istniejącej instalacji wyrównawczej;

2.6. 	badania i pomiary elektryczne.

3. Instalacje niskoprądowe:

3.1. 	demontaż istniejącej instalacji niskoprądowej;

3.2. 	instalacja niskoprądowa – roboty przygotowawcze;

3.3. 	instalacja systemu SSP;

3.4. 	instalacja logiczna;

3.5		instalacja systemu KD.

4. Roboty sanitarne:

4.1.		 instalacja c.o.;

4.2.		 instalacja c.t.;

4.3. 	instalacja wodociagowa i hydrantowa;

4.4.		 instalacja kanalizacyjna.

5. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja:

5.1.	 	wentylacja mechaniczna;

5.2.	 	klimatyzacja.

Termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej do dnia  28 czerwca 2019 r.

Uwaga:

Szczegóły co do rodzaju i ilości pomieszczeń będą przedstawione na spotkaniach koordynacyjnych po wyłonieniu Wykonawcy dokumentacji projektowej.

Załącznik nr 3 - projekt umowy

U M O W A

ZP/2505/…./2019

zawarta dnia …………………..2018 r. w Ciechanowie

pomiędzy

Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Ciechanowie

06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2

zarejestrowanym w KRS pod nr 0000008892

NIP: 566-10-19-200, Urząd Skarbowy w Radomiu, REGON: 000311622

zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego występuje:

Andrzej Kamasa   - Dyrektor

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP ……………………, Regon ………………………………….,

zwaną dalej „ Wykonawcą”

w imieniu której występuje:

…………………………………………-……………………………………….

…………………………………………-……………………………………….

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – znak sprawy 36/PU/19, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro, Strony zawierają Umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

- Zgodnie z wynikiem powołanego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje zobowiązania do:

- wykonania dokumentacji  projektowej  oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, realizowanych w ramach zadań modernizacyjnych pomieszczeń następujących jednostek organizacyjnych Zamawiającego:

- Apteki Szpitalnej

- Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.

zwanej  dalej Dokumentacją.

- sprawowania nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi, prowadzonymi w oparciu o Dokumentację, zwanym dalej Nadzorem.

  - W zakresie zadania, o który mowa w ust. 1, pkt 1.1 Wykonawca zobowiązany jest do:

- uzgadniania z Zamawiającym projektowanych rozwiązań (funkcjonalnych oraz techniczno-instalacyjnych).

- konsultowania z Zamawiającym,  na każdym etapie projektowania, zastosowania rozwiązań mających istotny wpływ na wysokość kosztów inwestycji

- opisywania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych , bez podawania ich nazw, a jeżeli nie będzie to możliwe , to podawanie co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń

- stosowania w projekcie rozwiązań zapewniających optymalizację kosztów inwestycji , pod warunkiem  zapewnienia materiałów i urządzeń  właściwej jakości .

- stosowania przy uzgodnieniach i konsultacjach, o których mowa w pkt 2.1 i 2.2 formy pisemnej.

- uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów lub potrzeb.

- zaopatrzenia Dokumentacji  lub jej części w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dostarczona   Dokumentacja jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami,  i że zostaje wydana w stanie zupełnym (kompletna punktu widzenia celu, któremu ma służyć).

- przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania Umowy;

- W zakresie zadania, o którym mowa w ust. 1, pkt 1.2  Wykonawca zobowiązany jest do:

  - wykonania jednorazowej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, jeśli w okresie od terminu, o którym mowa w § 3 ust 1 do dnia zawarcia Umowy na wykonanie robót budowlanych, realizowanych w oparciu o Dokumentację,  zamawiający o to wystąpi,

  - przystąpienia do wypełniania nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w oparciu o Dokumentację niezwłocznie po pozyskaniu od Zamawiającego informacji o zawarciu Umowy z wykonawcą robót..

  - udzielania wyjaśnień na piśmie na ewentualne zapytania Zamawiającego  dotyczące  wykonanej Dokumentacji , także w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót realizowanych w oparciu zrealizowany przedmiot zamówienia.

  - czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z Dokumentacją i niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zauważonych nieprawidłowościach.

  - uzupełniania i aktualizacji Dokumentacji oraz wyjaśnianie wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót

  - udziału na wniosek Zamawiającego w naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego

  - udziału w końcowym odbiorze  robót budowlanych.

  - stałej współpracy i doradztwa fachowego na rzecz Zamawiającego.

- Przedmiot Umowy zostanie wykonany w zgodności z obowiązującymi przepisami, w szczególności z:

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013, poz. 1129 z późniejszymi zmianami – rozdziały 1-3.)

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389 z późniejszymi zmianami – rozdziały 1-2)

- ustawą Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994r. (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1202, z późniejszymi zmianami);

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1422, z późniejszymi zmianami,) ;

- rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. 2018 poz. 1935, z późniejszymi zmianami) ;

- rozporządzeniem MSWiA z dn. 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719, z późniejszymi zmianami);

- rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2012 poz. 739)

- Wykonawca zobowiązuje się być ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem Umowy, na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 złotych przez cały okres obowiązywania Umowy. Aktualną polisę Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu w dniu podpisania Umowy.

- Ubezpieczeniu, o którym mowa w ust. 5 podlega w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody, dotyczące Zamawiającego, Wykonawcy i osób trzecich, a powstałe w związku z realizacją przedmiotu Umowy. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do okazania aktualnej polisy OC pod rygorem wstrzymania płatności faktury lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na ich mieniu, życiu i zdrowiu powstałe w związku z realizacją przedmiotu Umowy lub w następstwie stwierdzonych błędów w Dokumentacji, zarówno w trakcie robót budowlanych realizowanych w oparciu o Dokumentację, jak i okresie użytkowania zmodernizowanego obiektu.

§ 2

Terminy

- Termin wykonania całości zobowiązań Wykonawcy, wynikających § 1 ust 1 pkt 1.1 i jednocześnie podpisania przez Strony końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego, potwierdzającego należyte wykonanie Umowy, bez zastrzeżeń ze strony  Zamawiającego, ustala się do godz. 8:00 w dniu …………………….

- W terminie nie krótszym niż 30 dni przed upływem terminu określonego w ust. 1 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, w celu weryfikacji i zatwierdzenia, komplet wykonanej  Dokumentacji, wraz z  pisemnym oświadczeniem Wykonawcy, że Dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umową i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Przekazanie Dokumentacji i oświadczenia nastąpi protokołem przekazania, podpisanym przez osoby wymienione w § 4.

- W ciągu 21 dni od daty przekazania Dokumentacji, Zamawiający wniesie na piśmie swoje zastrzeżenia i wezwie Wykonawcę do wprowadzenia zmian lub poprawek do Dokumentacji, w terminie do 7 dni od daty przekazania wezwania.

- Jeśli Zamawiający nie złoży zastrzeżeń, o których  mowa w ust. 3 lub nie wniesie uwag do zmian wprowadzonych na jego żądanie, Wykonawca będzie uprawniony do przedstawienia Zamawiającemu w celu podpisania końcowego protokołu zdawczo odbiorczego, o którym mowa w ust. 1 oraz do wystawienia faktury VAT.

- Zamawiający nie może odmówić podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, jeśli nie wzniósł zastrzeżeń lub uwag, o których mowa w ust. 3 i4.

- Jeśli do upływu terminu określonego w ust. 1, protokół zdawczo-odbiorcy nie zostanie podpisany przez Strony, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może skorzystać z prawa do:

- Wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na wykonanie całości zobowiązań wynikających § 1 ust 1 pkt 1.1 Umowy, nie dłuższego jednak niż 10 dni od daty skierowania do Wykonawcy pisemnego wezwania.

- Odstąpienia od Umowy, jeśli  Wykonawca nie dotrzyma terminu określonego w pkt. 6.1.

- Terminem zakończenia usługi, o której mowa w§ 1 ust. 1, pkt 1.2 Umowy (Nadzór), będzie dzień, w który Zamawiający podpisze końcowy protokół odbioru robót budowlanych zrealizowanych w oparciu o Dokumentację.

§ 3.

Osoby koordynujące i sposób porozumiewania się Stron.

- Pani Małgorzata Turowska – Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych –  przedstawiciel Zamawiającego będzie pełnił  funkcję koordynatora prac w zakresie realizacji obowiązków Zamawiającego wynikających z Umowy.

- …………………………………………………… będzie pełnić  funkcję koordynatora prac w zakresie  realizacji obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy.

- Ustala się, że wymiana korespondencji, w tym oświadczeń, odbywać się będzie z wykorzystaniem poczty elektronicznej:

- adres Wykonawcy………………………………………………….

- adres Zamawiającego……………………………………………..

§ 4.

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy  z tytułu wykonania przedmiotu Umowy zostało określone w załączniku nr 1 do Umowy – Zestawienie asortymentowo-wartościowe.

- Wynagrodzenie za wykonanie Dokumentacji  Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie 30 dni od daty  otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w § 2, ust 1, potwierdzającego wykonanie przedmiotu Umowy w tej części i niezawierającego zastrzeżeń Zamawiającego.

- Wynagrodzenie za zrealizowany Nadzór Zamawiający przekaże  Wykonawcy w terminie 30 dni od daty  otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i protokołu zdawczo – odbiorczego, potwierdzającego zakończenie  robót budowlanych realizowanych w oparciu o Dokumentację, niezawierającego zastrzeżeń Zamawiającego, podpisanego przez Zamawiającego i wykonawcę tych robót.

- Strony dopuszczają możliwość obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, przy zachowaniu zakresu i wielkości zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy. Warunkiem koniecznym wprowadzenia takiej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jest zgoda obu Stron.

§5.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w załączniku nr 1, w wysokości …………………. PLN (słownie: ………………………………………………………………………………………………./100 PLN)

Zabezpieczenie zostało wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy w formie ……………………………………………………………..

- Zabezpieczenie służy zaspokojeniu wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę. W szczególności z zabezpieczenia Zamawiający ma prawo pokryć kary umowne oraz koszty wykonania zastępczego.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej

- 50% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty określonej w §2, ust. 1.

- 50% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem zabezpieczenia po upływie 15 dni od terminu upływu okresu gwarancji w przypadku, kiedy Wykonawca będzie w trakcie usuwania wad.

§ 6

Prawa majątkowe

- Wykonawca oświadcza , że z dniem wydania Zamawiającemu Dokumentacji staje się ona własnością Zamawiającego i Wykonawca  przenosi na Zamawiającego , bez prawa do odrębnego wynagrodzenia , autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji.

- Zamawiający  ma prawo bez zgody Wykonawcy :

- zwielokrotnić Dokumentację lub jej część dowolną techniką,

- wprowadzić Dokumentację do pamięci komputera ,

- wykorzystywać Dokumentację w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na zakresie objętym Dokumentacją.

- wykorzystywać Dokumentację na etapie realizacji robót , których Dokumentacja dotyczy ,

- po zakończeniu pełnienia przez Wykonawcę  nadzoru autorskiego zlecać innym podmiotom dokonywanie zmian i uzupełnień Dokumentacji oraz pełnienie nadzoru autorskiego

§ 7

#### Uprawnienia z tytułu rękojmi

- Uprawnienia zamawiającego z tytułu rękojmi obejmują:

  - żądanie usunięcia wady w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.

  - żądanie obniżenia wynagrodzenia umownego.

  - uprawnienie do odstąpienia od Umowy, gdy wady Dokumentacji uniemożliwiają realizację inwestycji lub wady, których usunięcia Zamawiający zażądał nie zostały usunięte w terminie przez niego wyznaczonym.

    - Uprawnienia Zamawiającego z tyłu rękojmi za wady wygasają w stosunku do   Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót zrealizowanych na podstawie tej Dokumentacji lub w przypadku zaniechania realizacji inwestycji.

    - Zamawiający traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli Zamawiający zezwolił  Wykonawcy na realizację robót w sposób niezgodny z Dokumentacją, a na tę zmianę Wykonawca  nie wyraził zgody.

    - Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli wykaże, że wada powstała  wskutek wykonania Dokumentacji wg wymogów Zamawiającego, które Wykonawca  zakwestionował  na piśmie i uprzedził Zamawiającego (na piśmie) o możliwości wystąpienia ujemnych  skutków w razie  zastosowania się do tych wymogów.

    - Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli obiekt zrealizowany wg Dokumentacji,  nie osiągnął założonych parametrów technicznych lub użytkowych, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy naprawienia szkody, na zasadach ogólnych określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

    - Obowiązków wynikających z rękojmi Wykonawca nie może powierzyć osobom trzecim.

§ 8

#### Kary umowne

- Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za opóźnienia w przekazaniu Dokumentacji, o którym mowa w § 2 ust. 1, w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w załączniku nr 1 do Umowy.

- za odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy, z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w załączniku nr 1 do Umowy.

- za opóźnienie w usunięciu wad Dokumentacji, stwierdzonych na każdym etapie realizacji Umowy, w szczególności w okresie sprawowania nadzoru autorskiego oraz rękojmi, w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia.

- za naruszenie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie, obowiązków określonych w par. 1 ust. 3 pkt 3.3 do 3.7 w wysokości 1000,00 zł, za każdy przypadek naruszenia oddzielnie.

- Kary, o których mowa w ust. 2 nie wykluczają się wzajemnie.

- Kary umowne Zamawiający potrąci z bieżących należności, po wcześniejszym poinformowaniu Wykonawcy o naliczeniu kar.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§10.

Odstąpienie od Umowy

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku:

- nie wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia lub wykonywania w sposób sprzeczny z Umową lub przepisami prawa,

- stwierdzenia istotnych wad przedmiotu zamówienia, nienadających się do usunięcia,

- nie usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub wystąpienia okoliczności, z których wynika, że Wykonawca nie zdoła usunąć stwierdzonych wad w odpowiednim czasie.

- nienależytego wypełniania przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w § 1 ust. 2.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie

- Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku:

- gdy Wykonawca, pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania, nadal nie wykonuje lub nienależycie wykonuje Umowę,

- otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,

- wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji.

§ 11

Postanowienia końcowe

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie  leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu    wykonania części Umowy.

- Ewentualne zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod  rygorem nieważności.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że spełniony zostanie co najmniej jeden z warunków:

- zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,

- zmiany są konieczne ze względu na wystąpienie okoliczności których Strony Umowy nie mogły przewidzieć w dniu jej zawarcia.

- Czynność prawna Wykonawcy mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego wymaga zgody podmiotu, który Zamawiającego utworzył – w rozumieniu  ustawy z dnia   15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (t.j Dz.U. 2018 poz. 2190 ). Przyjęcie poręczenia za zobowiązania Szpitala wymaga dodatkowo, pod rygorem nieważności, zgody    Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

- Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji Umowy Strony rozstrzygać będą polubownie.

- W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego  oraz ustawy o działalności leczniczej.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

W Y K O N A W C A 			                                                                   Z A M A W  I A J Ą C Y