Załącznik nr 2a- OPZ

# ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

Producent/Firma......................................................    Kraj..........................

Typ urządzenia........................................................    Rok produkcji:

|  | Paramerty techniczne | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wstrzykiwacz bezwkładowy, 3 kanałowy do skanera CT (2 źródła kontrastu i 1 źródło soli fizjologicznej ) | TAK |  |
| 2 | Możliwość zastosowania dwóch butelek z kontrastem każdego z dostępnych producentów środków cieniujących o pojemności od 50 ml do 500 ml oraz soli fizjologicznej o pojemności do 1000 ml. | TAK |  |
| 3 | Automatyczne przełączanie kanałów dla takiego samego środka kontrastowego w obu źródłach z ręcznym trybem wyboru | TAK |  |
| 4 | Możliwość podtrzymania temperatury wstępnie podgrzanego środka kontrastowego | TAK |  |
| 5 | System wykrywania pęcherzyków powietrza w wężykach wstrzykiwacza. | TAK |  |
| 6 | Funkcja przeprowadzenia testu iniekcji solą fizjologiczną w celu oceny właściwego umieszczenia dostępu | TAK |  |
| 7 | System zastawkowy przeciwdziałający cofaniu się podawanych płynów (jednokierunkowy przepływ płynu) | TAK |  |
| 8 | Funkcja przeprowadzania mieszanej iniekcji: Sól fizjologiczna / środek kontrastowy (zawartość środka kontrastowego 15%,20%,30%,50%). | TAK |  |
| 9 | Możliwość wyboru z menu wstrzykiwacza: - rodzaju środka kontrastowego (różne marki producentów), - stężenia środka kontrastowego w celu możliwości obliczenia optymalnych warunków podaży środka kontrastowego, - objętości butelki w celu kalkulacji czy ilość kontrastu zapewni możliwość wykonania zleconego badania, - rozmiaru wkłucia indywidualnego dla każdego pacjenta w celu dostosowania optymalnych parametrów prędkości podania środka kontrastowego, | TAK |  |
| 10 | Dwie identyczne konsole sterujące z interfejsem w języku polskim, z możliwością wprowadzenia wszystkich parametrów badania (prędkość, czas opóźnienia, stężenie kontrastu, rozmiar wkłucia ) w pokoju badań i sterowni | TAK |  |
| 11 | Programowanie – do pojemności danych 2gb | TAK |  |
| 12 | Pełna obsługa w języku polskim | TAK |  |
| 13 | Wstrzykiwacz na statywie z kołami jezdnymi z możliwością zablokowania co najmniej dwóch z nich lub na ramieniu sufitowym | TAK |  |
| 14 | Szkolenie personelu medycznego z obsługi i użytkowania aparatu w miejscu instalacji aparatu | TAK |  |
| 15 | Instrukcja obsługi wstrzykiwacza kontrastu CT w języku polskim | TAK |  |
| 16 | Paszport techniczny | TAK |  |
| 17 | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
| 18 | Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię – 24h w dni robocze, 48 godzin w dni wolne od pracy. | TAK |  |
| 19 | Czas naprawy przedmiotu umowy liczony od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego – do 72h | TAK |  |
| 20 | Wszelkie naprawy i przeglądy techniczne urządzenia w trakcie trwania umowy będą wykonywane na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 21 | Przeglądy techniczne co najmniej raz w roku. | TAK |  |
| 22 | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż wymagany | TAK |  |
| 23 | Deklaracja zgodności CE, | TAK |  |
| 24 | Wykonawca zainstaluje urządzenie na własny koszt. | TAK |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

……………………………………..

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)